我公司生产的CNS-LGKY一体化孔板流量计是一种将标准孔板与多参数差压变送器 （或差压变送器、温度变送器及压力变送器）配套组成的高量程比差压流量装置，一体化孔板流量计可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量，改产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域。

一、一体化孔板流量计技术参数：

1.公称直径：15mm≤DN≤1200mm;

2.公称压力：PN≤10MPa;

3.工作温度：－50℃≤t≤550℃;

4.量程比：1:10， 1:15;

5.精度：0.5级，1级。

二、一体化孔板流量计结构：

1.节流装置组成节流件：标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等;

2.取压装置：环室、取压法兰、夹持环、导压管等;

3.连接法兰（国家标准、各种标准及其它设计部门的法兰）紧固件。

三、孔板流量计选型表：

| 型 号 | 说 明 |
| --- | --- |
| CNS-LG | 节流装置（多孔孔板流量计） |
|  | 代号 | 按其结构特征的两大基本分类 |
|  | K | 孔板 |
|  | 代号 | 按其结构形式细分 |
|  | H | 标准孔板(环室) |
|  | Y | 标准孔板(法兰) |
|  | X | 限流减压孔板 |
|  | I | ISA 1932喷嘴 |
|  | L | 长径喷嘴 |
|  | W | 文丘利喷嘴 |
|  | G | 经典文丘利管 |
|  | S | 双重孔板 |
|  | Q | 圆缺孔板 |
|  | Z | 锥形入口孔板 |
|  | R | 1/4圆孔板 |
|  | P | 偏心孔板 |
|  | N | 整体(内藏)孔板 |
|  | Q | 楔形孔板 |
|  | T | 不在上述之列的特殊节流装置 |
|  | 代号 | 口径(mm) |
|  | 10～1600 | 通径：DN10～1600mm |
|  | 代号 | 公称压力（105Pa） |
|  | 2.5 | 2.5 |
|  | 10 | 10 |
|  | 16 | 16 |
|  | 25 | 25 |
|  | 64 | 64 |
|  | 100 | 100 |
|  | 200 | 200 |
|  | 代号 | 介质 |
|  | Y | 液体 |
|  | Q | 气体 |
|  | Z | 蒸汽 |
|  | GY | 高温液体 |
|  | 代号 | 材质 |
|  | 1 | 法兰碳钢，孔板芯不锈钢 |
|  | 4 | 全304不锈钢 |
|  | 6 | 全316不锈钢 |
|  | T | 其它材质（订货时说明） |
|  | 代号 | 配件 |
|  | 0 | 无 |
|  | 1 | 截止阀 |
|  | 2 | 冷凝管 |
|  | 3 | 三阀组 |
|  | 代号 | 其它 |
|  | C | 差压变送器 |
|  | X | 流量积算仪 |
|  | B | 温压补偿（热电阻、压力变送器） |

注意事项：

1.安装时可水平、垂直或倾斜安装，应保证管内充满液体。

2.节流装置前，后直管段应是直的，无肉眼可见弯曲，同时应是“圆的”，内壁应洁净，无凹坑与沉淀物。

3.直管段长度要求及节流装置安装应符合GB/T26224—93有关规定。

4.引压管路安装应符合标准规定的规范。