我公司生产的CNS-LV系列V锥流量计是一种新型的高精度流量计，既可精确测量各种雷诺数，也可满足各种介质的应用条件要求，其操作原理都是基于密封管道中能量守恒的定理，同时V锥流量计由于具有独一无二的设计结构，因而性能更优，在使用过程中更是极为便利。

一、工作原理：

V型锥流量计和其他差压式仪表一样，也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。我们知道在同一密闭管道内，当压力降低时，速度会增加，当介质接近锥体时，其压力为P+，在介质通过锥体的节流区时，速度会增加，压力会降低为P-，如图一所示，P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上，流速发生变化时，差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定流体，流量的大小与差压平方根成正比。当流速相同时，锥体节流面积越大，则产生的差压值也越大。

二、技术参数：

1、公称通径：DN50～DN700（DN700以上为焊接式）；

2、公称压力：PN1.0、PN1.6、PN4.0（MPa）；

3、准确度等级：0.5级、1.0级；

4、重复性：0.15%、0.30%；

5、量程比（范围度）10:1；

6、工作温度范围：-40℃～700℃；

7、环境温度范围：-20℃～65℃；

8、适用流体介质：气体、液体、饱和蒸汽和过热蒸汽。

三、产品特点：

1、与其它节流式差压流量计相比较，耐磨损，压损小；

2、安装直管段要求低，上游直管段0～3D，下游直管段0～1D；

3、抗振动、抗干扰性好；

4、仪表耐高温，工作温度可达700℃；

5、管径适用性好，选择不同的β值即可不改变管道直径而选择不同的流量测量范围，避免缩管的麻烦；

6、V锥流量计不粘附抗堵塞，具有自清洁功能，适用于脏污流体（如焦炉煤气、渣油等）的流量测量。

四、V锥流量计选型表：

| 型 号 | 说 明 |
| --- | --- |
| CNS-LV | V锥形流量计 |
|  | 代号 | 口径(mm) |
|  | 15～3000 | DN15～DN3000mm |
|  |  | 各部件材料材质 |
|  | 代码 | 锥体 | 钢管 | 法兰 |
|  | A | SS304 | 20# | 20# |
|  | B | SS304 | 15CrMo | 15CrMo |
|  | C | SS304 | SS304 | 20# |
|  | D | SS304 | SS304 | SS304 |
|  | E | SS316L | SS304 | SS304 |
|  | G | SS316L | SS316L | SS316L |
|  | # | 其它材质 |
|  | 代号 | 介质 |
|  | 1 | 液体 |
|  | 2 | 气体 |
|  | 3 | 蒸汽 |
|  | 4 | 高温介质 |
|  | 代号 | 补偿形式 |
|  | N | 不带压力、温度补偿 |
|  | Q | 带压力、温度补偿输出 |
|  | 代号 | 连接形式 |
|  | L | 螺纹连接（适用于小口径） |
|  | W | 法兰连接 |
|  | 代号 | 压力等级 |
|  | 2 | 1.0 MPa |
|  | 4 | 2.5 MPa |
|  | 5 | 4.0 MPa |
|  | 6 | 6.3 MPa |
|  | 代号 | 可选附件 |
|  | J | 带截止阀 |
|  | L | 带冷凝管 |
|  | S | 带三阀组 |
|  | CB | 差压变送器 |
|  | XJ | 流量积算仪 |
|  | BC | 温压补偿带温度与压力传感器 |

V锥流量传感器与V锥流量计安装方式图：